ЗАПОВЕД

№ A 651

София, 21.10.2021г.

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола: | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 10370 БДС 15089 БДС 16654 БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е) БДС EN 61439-1, т. 11.9 НИЕМС/1995 г. Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г. РПК №1. | БДС 10370 НИЕМС - 1995 г. НТЕЕ Наредба №16-116 ДВ бр. 26/2008г.; НУЕУЕЛ Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004 г. Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г. ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г. РПК №2 | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008г.; НУЕУЕЛ Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004 г. БДС 414 ТС |
|  |  |  | Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г. РПК №3 | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008г.; НМСВСОП Наредба №4 ДВ бр. 6/2011 г.; НУЕУЕЛ Наредба №3 ДВ бр.90 и 91/2004 г. ТС |
|  |  |  | Изолация на машини и съоръжения до 20 кV чрез повишено напрежение с промишлена честота | НИЕМС/1995 год., БДС 15235 БДС 9089 БДС 16249 БДС 15701 РПК № 4, | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008 г НИЕМС/1995 г. ТС |
|  |  |  | Изолация чрез контрол с повишено постоянно напрежение на кабелни електропроводни линии до 20 кV | НИЕМС/1995 г., РПК № 5 | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008 г.; НИЕМС/1995 г.; ТС |
|  |  |  | Равномерност на натоварването на кабелните линии чрез контрол на тока | НТЕЕ Наредба №16-116/ 2008 г., ДВ, бр. 26/2008 г. РПК № 6 | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008 г. ТС |
|  |  |  | Активно съпротивление на машини и съоръжения (Силови, измервателни трансформатори и въртящи се машини, силови контактни системи на прекъсвачи, съединения на електропроводни линии и др.) | БДС 15320 БДС 2374 РПК № 7 | НИЕМС/1995 г.; НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008 г.; БДС 15320 БДС 2374 ТС |
|  |  |  | Коефициент на трансформация на трансформатори | БДС 15320 РПК № 10 | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г.; ТС |
|  |  |  | Волт-амперна характеристика на измервателни трансформатори | НИЕМС/1995 г. РПК № 11 | НИЕМС/1995 г.; ТС |
|  |  |  | Група на свързване на намотките на трансформатори | БДС 15320 РПК № 12 | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г.; ТС |
|  |  |  | Пробивно напрежение при промишлена честота на изолационни течности | БДС EN 60156 РПК № 13 | НТЕЕ Наредба №16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г.; НУЕУЕЛ Наредба №3, ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.; ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Импеданс Zs на контура “Фаза -защитен проводник” | Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г. РПК № 8 | НТЕЕ Наредба №16-116 ДВ бр. 26 от 2008 г.; НУЕУЕЛ Наредба №3 ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.; ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи ЗП: ток на задействане, време за изключване, съпротивление на предпазен заземител и напрежение на допир | Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г. РПК № 9 | НТЕЕ Наредба №16-116 ДВ бр. 26 от 2008 г. НУЕУЕЛ Наредба №3 ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г. Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 г. ТС |
| 3. | Mикроклимат в работна и битова среда | На нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха. | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63/2014 г. РПК №14 | Наредба №2 ДВ бр. 15/2007 г.; Наредба № 3, ДВ, бр., 15/2007 г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г.; Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008 г.; Инструкция № 34, ДВ, бр. 82/1975 г.; Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63 / 2014 г.; БДС 14776 ТС |
| 4.1 | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Върхово ниво на звуково налягане Еквивалентно ниво на шум, Ниво на шум | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) БДС 15471 РПК №19 | Наредба № 6, ДВ бр. 70/2005г., Наредба № 7, ДВ бр.88/1999г., Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008г. ТС |
| 4.2 | Шум в околна среда | На нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РПК №15, | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006г., приложение 2, табл.2 |
| 4.3 | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в Експлоата ция обекти и съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РПК №15 | Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г., Наредба № 6, ДВ бр. 16/1977г., Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006г., приложение 2, табл.1, Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г., Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г., Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008г., ТС |
| 5 | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в Експлоата ция обекти и съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г. РПК №16 | Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007 г. Наредба № 3, ДВ, бр. 15/2007 г. Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г. Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г. Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008 г. Наредба № 49, ДВ, бр. 7/1976 г. БДС EN 12464-1 Инструкция № 34 ДВ, бр. 82/1975 г. ТС |
| 6 | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дебит на въздушен поток Скорост на движение на въздушния поток | БДС 12.3.018 РПК №17, | Наредба № 15, ДВ, бр. 68/2005 г., Наредба № 15, ДВ, бр. 77/1987 г., Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г., Инструкция № 34, ДВ, бр. 82/1975 г., ТС |
| 7 | Климатични инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63/2014 г. РПК №18 | Наредба № 15, ДВ, бр. 68/2005 г. Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63 / 2014 г. БДС 14776 ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

НИЕМС - 1995 г. Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 г. на комитета по енергетика.

НТЕЕ Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008г.)

НУЕУЕЛ Наредба №3 за устройството на ел. уредби и електропроводни линии (ДВ бр.90/2004 и бр.91/2004г.)

НМСВСОП Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.)

Наредба № РД-02-20-1 - за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ. бр.53 /2018г. );

Наредба № 2 за здравно - хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007г.)

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006)

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ бр. 16/1977)

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в

обучението  и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994г.)

Наредба 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба № 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 77/1987 г.)

Наредба № 24 за санитарно - хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008)

Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976)

Инструкция № 34 за хигиената на спортните облекла и екипировка ( ДВ, бр. 82/1975 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/ 2014г.)